# 1. BUT

Assurer la sécurité du personnel lors d’intervention où des pièces d’équipements fonctionnant avec des énergies connues peuvent causer des blessures au personnel ou bien une aggravation de la situation. Il est important de cadenasser en position FERMÉE tout équipement ou source d’énergie dans la zone d’intervention.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES PAR LE CADENASSAGE EST LA RESPONSABILITÉ DE TOUS.

# 2. COORDINATION DE L’OPÉRATION

# RESPONSABLE DU CADENASSAGE : Chantal Rossignol, Lyse Charlebois,

# Nadine St-laurent

# EMPLOYÉES : 		Linda Lauzon

Marjolaine Chagnon

# 3. PRINCIPES DE BASE

3.1 - I solation : ou la coupure de la source d’énergie.

3.2 - C ondamnation : ou le verrouillage des dispositifs d’isolation.

3.3 - D issipation : ou la purge des énergies résiduelles.

3.4 - V érification : ou la validation des étapes précédentes.

Isolation : L’isolation d’une source d’énergie consiste à séparer le côté alimentation du côté utilisation de l’énergie sur l’équipement ou l’installation. Il s’agit donc de trouver un point de coupure qui permet d’isoler en amont la source d’alimentation par rapport aux éléments en aval qui sollicite cette énergie. Les dispositifs d’isolation peuvent prendre plusieurs formes : interrupteur, sectionneur, chaîne, courroie, vanne, connecteur, valve, etc.

Condamnation : C’est l’étape au cours de laquelle on bloque, verrouille où on appose un cadenas sur un dispositif d’isolation de façon à empêcher une réalimentation accidentelle ou volontaire. Cette étape est accompagnée de mesures de signalisation (étiquetage) pour informer qu’une procédure de cadenassage est en cours. À chaque dispositif d’isolation correspond un mécanisme permettant de le bloquer à l’aide d’un cadenas dans la position voulue (ouvert ou fermé, selon le cas).

Dissipation : La dissipation consiste à éliminer toutes les énergies potentielles et résiduelles ou à évacuer les produits dangereux.  Si cette élimination est impossible, on doit recourir à la rétention ou au confinement des énergies.

Vérification : La vérification consiste à valider l’efficacité du cadenassage par des mesures précises qui permettent de constater l’absence réelle d’énergie dans le système.

# 4. TÂCHE NÉCESSITANT UN CADENASSAGE (ENSACHEUSE)

La tâche nécessitant un cadenassage est l’entretien de l’ensacheuse.

# 5. PROCÉDURE DE CADENASSAGE

5.1 Avant de nettoyer l’ensacheuse, vous devez fermer la valve située sur le côté de l’ensacheuse afin de vidanger complètement l’air comprimé.

5.2. Une fois la valve abaissée et les trous enlignés, cadenasser le tout avec votre cadenas. Dans le panneau de cadenassage, prendre le cadenas, la clé et signer le registre de cadenassage

5.3. Faire un essai de démarrage en enfonçant la pédale puis le levier afin de s’assurer de la purge complète. (S’assurer en faisant l’essai de l’appareil que toute énergie résiduelle est bien dissipée)

5.4. Procéder au nettoyage :

- Défaire les valves (No 13) avec la clé;

- Défaire la valve d’ensachement No12;

- Démonter la pompe No 2;

- Nettoyer avec de l’eau savonneuse toutes les pièces, incluant les tuyaux, 	que vous avez démontés. Bien rincer à l’eau claire avec le boyau 	d’arrosage toutes les pièces;

- Nettoyer complètement l’intérieur de l’unité de l’ensacheuse avec de 	l’eau savonneuse;

- Nettoyer toutes les pièces extérieures avec de l’eau savonneuse;

- Nettoyer la brocheuse et le couteau;

- Nettoyer la tête du piston No 16;

- Rincer adéquatement.

6. Procédure pour désassembler la pompe

- Insérer la clé prévue à cet effet dans l’un des trous de cylindre (No 17) 	afin de le démonter;

- Laver le cylindre avec de l’eau savonneuse, rincer adéquatement;

- Retirer la « pin » no 18 et soulever le levier de la valve de la pompe

(No 20) puis retirer complètement la pompe (No 21);

- Laver à l’eau savonneuse puis rincer adéquatement;

- L’air comprimé ne peut être remis en fonction, lorsque la pompe

n’est pas complètement ré-assemblée.

N.B. Lors du remontage de la machine, s’assurer de bien huiler tous les joints d’étanchéité avec de l’huile alimentaire (No 16, les joints d’étanchéités de la valve de la pompe No 21).

UNE FOIS LE REMONTAGE COMPLÉTÉ AVISER VOS COLLÈGUES DE TRAVAIL AVANT DE RETIRER VOTRE CADNAS.

7. Aviser les intervenants lors du retrait du cadenas

# LES CADENAS ET LES CLÉS

Il faut s’assurer que les cadenas utilisés soient la propriété du service de l’alimentation et que les clés ne soient accessibles à aucune autre personne (cadenas à clé unique).

En aucun temps, un cadenas peut être coupé pour remettre la source d’énergie en fonction. Il faut laisser cette responsabilité aux responsables du cadenassage.

D2

D2

D4

D4

G:\NutriAdm\Administration\POLITIQUES  ET PROCÉDURES\Procédures\Cadenassage\procédure cadenassage - ensacheuse v1.1.doc