I- Équipement : Casque de sécurité

- Entretien et entreposage

- Maintenir le casque de sécurité propre et sec pour garantir son efficacité;

- Nettoyer conformément aux instructions du fabricant : utiliser un savon doux ainsi qu’une éponge ou une brosse douce trempée dans de l’eau tiède afin de nettoyer la calotte, la coiffe et la doublure. Sécher à l’air libre;

- Entreposer le casque à l’abri des rayons du soleil et des produits chimiques;

- Ne pas peindre le casque ou nettoyer le casque à l’aide de solvants : ces produits pourraient altérer les fonctions protectrices du casque;

- Ne jamais modifier aucune composante du casque, percer des trous ou fixer des accessoires ou des éléments décoratifs.

- Inspection

- Vérifier la calotte, les sangles et la coiffe du casque afin de déceler tout trou, fissure, craquelure, bosse ou entaille;

- S’assurer qu’un espace est maintenu entre le casque et le fond de la coiffe : cet espace sert à amortir le choc en cas de coup sur la tête;

- Tout casque soumis à un choc sévère devrait être remplacé.

Référence : 		CSA Z94.1-05 Casque de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation

II-   	Équipement : Chaussures de protection

- Entretien et entreposage

Suivre les instructions du fabricant en ce qui a trait à l’entreposage, au nettoyage et à l’entretien général des chaussures de protection.

- Inspection

Examiner la chaussure de protection avant et après chaque utilisation afin de s’assurer que :

      - La chaussure est propre et en bon état;

      - La semelle est en bon état (absence de trous, présence de rainures bien visibles, etc.);

      - Les lacets sont en bon état et leur longueur ne crée pas un risque de coincement avec des pièces en mouvement;

La chaussure devrait être changée si :

      - l’embout d’acier, le cambrion en acier ou le protecteur métatarsien deviennent visibles;

      - des objets lourds tombent sur la chaussure à embout d’acier (ou en matériau composite);

      - l’embout d’acier subit un choc et ne reprend plus sa forme originale;

      - les parties de caoutchouc ou de PVC se détachent, y compris les semelles extérieures, la claque ou l'embout de chaussure (dans le cas de chaussures imperméables ou résistantes aux agents chimiques fabriquées avec du caoutchouc ou du PVC);

      - les rainures de la semelle sont usées ou ne sont plus visibles;

      - les chaussures deviennent perméables à cause de déchirures ou de perforations. Cependant, si on ne risque pas de s’exposer à des produits chimiques toxiques, on peut les réparer avec une pièce de caoutchouc ou de PVC.

Références :

- CSA Z195-02 Chaussures de protection

- CSA Z195.1-02 Lignes directrices relatives à la sélection, à l’entretien et à l’utilisation des chaussures de protection

III-   	Équipement : Protecteur oculaire et facial

- Entretien et entreposage

- Nettoyer les lentilles et les montures salies;

- Ranger les lunettes dans un endroit propre et sec quand vous ne les portez pas;

- Ne pas modifier les lunettes.

- Inspection

Vérifier les lunettes de protection tous les jours afin de s’assurer que :

- Les lentilles ou la visière sont propres, sans égratignures;

- Les ajustements sont en bonne condition;

- Les protecteurs latéraux sont bien en place.

Réparer ou remplacer immédiatement les lentilles rayées, fissurées, décolorées ou présentant des piqûres.

Références :

- CSA Z94.3-07 Protecteurs oculaires et faciaux

- CSA Z94.3.1-09 Sélection, utilisation et entretien des lunettes de protection

IV-   	Équipement : Protecteur auditif

- Entretien et entreposage

- Suivre les indications du fabricant;

- Remplacer les coussinets ou les bouchons qui ont perdu de leur souplesse;

- Démonter le serre-tête antibruit pour le nettoyer;

- Laver le serre-tête antibruit à l'eau tiède avec un détergent liquide doux, puis le rincer à l'eau tiède. Veiller à ne pas mouiller le matériau d'atténuation du son à l'intérieur des coussinets;

- Avec une brosse douce, enlever l'huile de la peau et la saleté qui peuvent faire durcir les coussinets;

- Essorer les bouchons ou les coussinets et les laisser sécher à l'air libre sur une surface propre. (Vérifier d'abord dans les recommandations du fabricant si les bouchons d'oreilles sont lavables.)

- Inspection

- Examiner régulièrement les protecteurs pour y déceler les traces d'usure;

- Remplacer l'arceau lorsqu'il est tellement tendu que les coussinets n'adhèrent plus à la tête.

Références :

- CSA Z94.2-02 Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation

V- 	Équipement : Appareil de protection respiratoire

- Entretien et entreposage

Nettoyage :

- Suivre les indications du fabricant pour déterminer la méthode et la fréquence de nettoyage appropriées;

- Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyage;

- Lorsque l’équipement est partagé par plusieurs utilisateurs, le nettoyage doit être effectué après chaque usage;

- Enlever du respirateur les filtres de type R, les cartouches ou les boîtiers filtrants. Désassembler les masques en enlevant les membranes phoniques, les ensembles de soupapes d'alimentation en air à la demande et à pression, les tuyaux d'air, ainsi que toute autre pièce, conformément aux recommandations du fabricant. Jeter ou réparer toute pièce défectueuse;

- Laver les pièces à l'eau tiède à une température maximale de 43 °C (110 °F) avec un détergent doux ou avec un nettoyeur recommandé par le fabricant. On peut utiliser une brosse à poils raides (non métalliques) pour éliminer les salissures;

- Rincer les pièces à fond dans de l'eau tiède propre à une température maximale de 43 °C (110 °F), de préférence à l'eau courante. Laisser égoutter;

- Si le nettoyeur utilisé ne contient pas de désinfectant, on doit immerger les pièces du respirateur pendant 2 min dans l'une des solutions suivantes :

  - (i) solution d'hypochlorite (50 ppm de chlore), obtenue en versant environ 1 mL d'eau de Javel (5 à 6 % chlore) dans 1 L d'eau à 43 °C (110 °F);

  - (ii) solution aqueuse d'iode (50 ppm d'iode), obtenu en versant environ 0,8 mL de teinture d'iode (6 à 8 g d'iodure d'ammonium et [ou] de potassium dans 100 mL d'alcool à 45 %) dans 1 L d'eau à 43 °C (110 °F);

  - (iii) tout autre nettoyant commercial à pouvoir désinfectant équivalent s'il est utilisé conformément à son mode d'emploi ou si son utilisation est recommandée ou approuvée par le fabricant du respirateur;

- Rincer les pièces à fond dans de l'eau tiède propre, de préférence de l'eau courante, à une température maximale de 43 °C (110 °F). Laisser égoutter. On ne saurait trop insister sur l'importance d'un rinçage à fond. Les détergents ou désinfectants qui sèchent sur les masques peuvent être à l'origine de réactions cutanées néfastes, par exemple, des dermatites. De plus, certains désinfectants peuvent détériorer le caoutchouc ou corroder les pièces de métal s'ils ne sont pas entièrement éliminés;

- Sécher les diverses pièces à l'air ou à la main, avec un chiffon propre exempt de charpie;

- Remonter le masque et replacer les filtres, les cartouches et les boîtiers filtrants nécessaires, le cas échéant;

- Mettre le respirateur à l'essai pour s'assurer que tous ses éléments fonctionnent correctement;

Entreposage :

- Ranger le masque, les cartouches ou les filtres dans des contenants hermétiques différents, dans un endroit propre et sec;

- Entreposer le masque afin d’empêcher sa déformation;

- Les respirateurs d’urgence et de sauvetage placés sur les lieux de travail doivent être facilement accessibles en tout temps et l’armoire de rangement, le contenant ou le support réservés à ceux-ci doivent être marqués clairement;

- Déposer les cartouches à plat afin d’éviter le tassement du matériel d’épuration

- Éviter d’exposer les pièces de l’appareil de protection respiratoire à :

| La poussière L’ozone La chaleur | L’humidité excessive Le froid extrême Les rayons du soleil | Les parasites et la vermine Les produits chimiques L’huile et la graisse |
| --- | --- | --- |

- Inspection

- On doit examiner les respirateurs conformément aux indications du fabricant et s’ils échouent l’essai d’inspection, on doit leur apposer une étiquette indiquant qu’ils sont défectueux et les retirer du service;

- Avant et après chaque utilisation, inspecter :

  - L’état des éléments comme le masque, le casque, la cagoule, la combinaison, le serre-tête, les soupapes, les tubes d’ajustement, les ensembles de sangles, les filtres, les cartouches, les boîtiers filtrants et les bouteilles

  - L’étanchéité des connexions

  - L’indicateur de fin de vie utile

  - Les dates de durée de conservation

  - Le fonctionnement adéquat des régulateurs, des dispositifs d’alarme et des autres systèmes d’alerte

  - Les manomètres de toutes les bouteilles de mélange de gaz respirable en service doivent indiquer que leur contenu se situe dans la plage « plein », sinon on doit les recharger conformément aux instructions du fabricant;

  - Les boîtiers générateurs d'oxygène et les boîtiers d'absorbant de CO2 des appareils à circuit fermé doivent être neufs et en état de servir à leur pleine capacité nominale.

- Inspecter les appareils destinés à servir en cas d’urgence au moins une fois par mois ainsi qu’après chaque emploi;

- Les bouteilles des appareils respiratoires autonomes doivent être inspectées par une personne qualifiée, conformément à la norme CSA B340-08;

- L’air ou l’oxygène nécessaire aux appareils respiratoires doit être conforme à la norme CSA Z180.1-00;

- Éliminer les boîtiers générateurs d’oxygène qui ont déjà servi;

- Remplacer ou recharger après chaque utilisation l’absorbant de CO2 épuisé des appareils à circuit fermé.

Références :

- CSA Z94.4-02 Choix, utilisation et entretien des respirateurs

VI-	Équipement : Gants

- Entretien et entreposage

- Suivre les indications du fabricant;

- Les gants jetables doivent être remplacés une fois contaminés ou s’ils sont déchirés ou perforés. Ils ne peuvent être lavés pour réutilisation.

- Inspection

- Avant d’utiliser des gants, les inspecter et en faire l’essai;

- Vérifier l’étanchéité de tous les gants de caoutchouc ou de matériaux synthétiques en les gonflant;

- Veiller à ce que les gants soient bien ajustés;

- Veiller à ce que la peau exposée soit couverte par les gants. Ceux-ci doivent être suffisamment longs pour qu’il n’y ait pas de jour entre le gant et la manche de vêtement;

- Ne pas porter de gants usés ou déchirés;

- Ne pas porter de gants munis de pièces de métal près d’équipements électriques.

VII-	Équipement : Dispositif antichute

- Entretien et entreposage

  - Suivre les instructions écrites de l’employeur concernant l'installation ou le démontage en toute sécurité du dispositif de protection contre les chutes;

  - Les composants faits de matériaux qui se dégradent lorsqu'ils sont exposés au soleil ou à d'autres facteurs environnementaux (par exemple, conditions extrêmes, sablage par jet ou présence de produits chimiques) devraient être protégés par un revêtement adéquat ou par un autre moyen pertinent;

- Vérifier l'équipement tous les jours;

  - Remplacer l'équipement défectueux. En cas de doute sur sa sécurité, ne pas l'utiliser et faire part de tout défaut suspect à votre superviseur;

  - Remplacer tout équipement, y compris les cordes, utilisé lors d'une chute. Tout défaut suspect doit être porté à l'attention de votre superviseur;

  - Toutes les pièces de l'équipement devraient être inspectées et certifiées par une personne compétente au moins une fois l'an.

Un entretien élémentaire prolonge la durée de l'équipement et contribue à son bon fonctionnement.

- Essuyer toutes les surfaces souillées avec une éponge mouillée à l'eau claire. Rincer l'éponge et l'essorer, puis la plonger dans une solution d'eau et de savon commercial doux ou de détergent. Produire une mousse épaisse et la faire pénétrer en frottant vigoureusement;

- Rincer les sangles à l'eau claire;

- Essuyer avec un linge propre. Laisser sécher à l'air libre;

- Laisser sécher les ceintures et les autres pièces loin d'une source de chaleur directe, et ne pas les laisser trop longtemps au soleil;

- Les ranger dans un endroit propre et sec, loin de la fumée, des rayons de soleil ou de matières corrosives afin d'éviter le gauchissement ou la déformation.

Entreposage :

- Remiser les courroies de sécurité et les ceintures dans un endroit sec et frais;

- Ne jamais les ranger avec des outils tranchants ou pointus;

- Les tenir éloignées de la vapeur et autre source de chaleur;

- Si l’article est mouillé, le faire sécher lentement à température ambiante et loin de la chaleur excessive;

- Une étiquette en manille ou en matière équivalente doit être attachée à chaque courroie de sécurité ou à chaque ceinture.

- Veiller à ce que votre courroie de sécurité ou votre ceinture soit toujours en bon état.

- Inspection

  - L’ensemble devrait être inspecté au moins une fois par année;

  - Soumettre l’ensemble à une traction à l'aide d'une masse de 100 kg afin de déceler toute trace d'usure, telle que sangle coupée ou endommagée, rivets tordus, coutures usées ou défaites, quincaillerie brisée ou qui fonctionne mal, cordons d'assujettissement coupés, torons brisés, épissures lâches, détérioration aux rayons solaires et afin de s'assurer que les cordons d'assujettissement sont conformes au type indiqué sur le marquage (utilisé pour l'essai de rendement);

  - Effectuer les réparations ou les remplacements qui s’imposent;

  - Tout ensemble ayant servi à arrêter une chute ne devrait pas être réutilisé avant d’avoir été convenablement inspecté;

  - Ne jamais utiliser une courroie de sécurité usée au point de laisser voir les couches de couleur contrastante indiquant la limite d’usure;

- Les dispositifs antichutes et les descendeurs doivent être conçus et marqués de manière que la partie coulissante du dispositif puisse être installée sans difficulté sur une corde d'assurance appropriée et que, si elle n'est pas montée correctement, l'erreur de montage soit évidente lorsqu'on exécute un mouvement suffisamment rapide pour entraîner le déclenchement du dispositif;

- Examiner toute la surface des sangles afin d'en déceler les défauts. Partant d'une extrémité, plier la sangle en forme de U inversé. Tenir la ceinture avec les deux mains posées à six ou huit pouces (15-20 cm) l'une de l'autre, la face qui colle au corps tournée vers l'intérieur;

- Examiner les sangles pour déceler les bords élimés, les fibres brisées, les coutures défaites, les entailles ou les dommages chimiques. Les torons brisés se décèlent généralement à la présence de touffes de fils à la surface de la sangle;

- Remplacer les sangles endommagées selon les indications du fabricant.

Références :

- CSA Z259.1-05 Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement

- CSA Z259.2.1-98 Dispositifs antichutes, cordes d'assurance verticales et guides

- CSA Z259.2.2-98 Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes

- CSA Z259.1-05 Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement

- CSA Z259.10-06 Harnais de sécurité

- CSA Z259.11-05 Absorbeurs d'énergie et cordons d'assujettissement