| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL |
| Les planchers sont propres, bien dégagés et en bon état. |  |  |  |
| Les voies de circulation sont bien tracées. |  |  |  |
| Les planchers sont pourvus de drains efficaces. |  |  |  |
| Les ouvertures du plancher sont adéquatement protégées. |  |  |  |
| Les planchers ne comportent pas d’objets en saillie pouvant causer une chute. |  |  |  |
| Une largeur minimale de 600 mm ou plus est disponible entre les machines, les installations ou les dépôts de matériel. |  |  |  |
| HYGIÈNE DU TRAVAIL |
| Les ateliers disposent de moyens de ventilation naturels ou mécaniques capables de procurer un changement d’air approprié à la nature des lieux (voir normes applicables). |  |  |  |
| Les contaminants produits par les procédés de travail sont éliminés à leur point d’origine grâce à une ventilation locale appropriée aux contaminants. |  |  |  |
| Les lieux de travail disposent d’un niveau d’éclairage général, naturel ou artificiel, dont l’intensité est appropriée à la nature des lieux ou du travail exécuté (voir normes d’éclairage). |  |  |  |
| Les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles ont fait l’objet d’efforts visant à limiter l’intensité ou la durée de l’exposition. |  |  |  |

| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| MATÉRIEL |
| Les étagères d’entreposage du matériel sont stables. |  |  |  |
| Les étagères d’entreposage du matériel ne sont pas surchargées. |  |  |  |
| La tablette la plus haute est située à 152 cm (60 po) ou moins. |  |  |  |
| Le matériel lourd n’est pas entreposé dans les coins des tablettes. |  |  |  |
| L’empilement du matériel ne comble pas tout l’espace entre deux tablettes. |  |  |  |
| Le matériel lourd d’usage courant est entreposé à une hauteur située entre les genoux et les épaules. |  |  |  |
| Les piles de matériel sont stables. |  |  |  |
| Les contenants de matériel sont d’un poids qui ne dépasse pas 22 kg. |  |  |  |
| Les contenants de matériel permettent de maintenir un empilement stable et une prise solide. |  |  |  |
| Les contenants de matériel sont munis d’orifices, de poignées ou d’arceaux permettant une prise solide. |  |  |  |
| Les contenants de produits contrôlés sont munis d’étiquettes du fournisseur. |  |  |  |
| Les contenants de produits contrôlés transvidés sont munis d’étiquettes du lieu de travail. |  |  |  |
| Les étiquettes du fournisseur et du lieu de travail sont en bon état et lisibles. |  |  |  |

| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| Les fiches signalétiques des produits contrôlés sont disponibles sur les lieux de travail. |  |  |  |
| Les produits inflammables sont entreposés adéquatement dans des armoires protégées contre les risques d’incendie. |  |  |  |
| Les employés ont reçu une formation leur permettant de comprendre les informations apparaissant sur les étiquettes et les fiches signalétiques. |  |  |  |
| Les bouteilles de gaz comprimés sont entreposées debout. |  |  |  |
| Les bouteilles de gaz comprimés sont entreposées attachées. |  |  |  |
| Lors de l’entreposage, les bouteilles d’oxygène sont séparées des bouteilles d’acétylène. |  |  |  |
| Les bouteilles de gaz comprimés sont entreposées loin de toute source de chaleur. |  |  |  |
| Les bouteilles de gaz propane sont entreposées à l’extérieur dans un endroit ventilé prévu à cet effet. |  |  |  |
| Lors de leur transport, les bouteilles de gaz comprimés sont transportées dans des chariots appropriés prévus à cet effet. |  |  |  |
| Lors de l’utilisation des bouteilles, aux fins de soudage ou de coupage, un extincteur est disponible à proximité. |  |  |  |
| Les conduits de gaz sont munis de valves antiretour des flammes. |  |  |  |

| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| ÉQUIPEMENTS |
| Les outils manuels et les outils motorisés portatifs sont en bon état de fonctionnement. |  |  |  |
| Les outils sont déposés adéquatement durant les périodes d’utilisation. |  |  |  |
| Les outils sont remisés en ordre entre les périodes d’utilisation. |  |  |  |
| Les dispositifs de protection des outils sont fonctionnels et en bon état. |  |  |  |
| La mise à la terre ou l’isolement double des outils électriques est en bon état. |  |  |  |
| Les machines-outils sont en bon état général, sont propres, lubrifiées, et ne présentent pas de bris. |  |  |  |
| Les organes mécaniques de transmission des machines-outils sont protégés. |  |  |  |
| Les points de coincement ou de coupure, lorsque la machine est en marche, sont protégés. |  |  |  |
| Les protecteurs fixes sont bien en place. |  |  |  |
| Les dispositifs de cadenassage, lors de l’entretien, sont en place. |  |  |  |
| Les échelles et escabeaux sont disponibles en nombre suffisant et entreposés de manière à préserver leur intégrité. |  |  |  |
| Les échelles et escabeaux sont portés par une base solide stable, bien en appui au sol. |  |  |  |

| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| Les échelles et escabeaux sont préservés contre les glissements au moyen de sabots antidérapants en caoutchouc en bon état. |  |  |  |
| Les échelles et escabeaux sont en matériaux isolants lorsqu’ils sont utilisés pour des travaux électriques ou à proximité de lignes électriques. |  |  |  |
| Les échelles et escabeaux sont de longueur suffisante pour que la personne ne travaille pas sur les deux échelons supérieurs. |  |  |  |
| Les marches des escabeaux sont munies d’antidérapants en bon état. |  |  |  |
| Les dispositifs de retenue des escabeaux fonctionnent adéquatement et ne présentent pas de signes d’usure ou de bris. |  |  |  |
| Les chariots sont munis de plates-formes en bon état (pas de rebord coupant, surface pleine et non ébréchée). |  |  |  |
| Les barres de poussée des chariots peuvent être engagées à l’une ou l’autre extrémité du chariot. |  |  |  |
| Le diamètre des roues est optimal pour permettre de fournir le minimum d’effort pour déplacer le chariot. |  |  |  |
| Les roues sont propres et exemptes de charpies. |  |  |  |
| Les bandes de roulement des roues sont en bon état (pas d’usures excessives ni bris). |  |  |  |
| L’orientation des roues est appropriée aux parcours dominants. |  |  |  |

| INSTALLATIONS MATÉRIELLES | CONFORMITÉ | ATELIERS ET SALLES MÉCANIQUES |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELS |
| Des chaussures de sécurité sont portées par les travailleurs. |  |  |  |
| Des vêtements chauds sont disponibles. |  |  |  |
| Les lieux de rangement des vêtements chauds sont identifiés, connus et accessibles. |  |  |  |
| Des gants sont disponibles. |  |  |  |
| Les lieux de rangement des gants sont identifiés, connus et accessibles. |  |  |  |
| Des protecteurs visuels (lunettes, visières, casques de soudage) appropriés aux travailleurs et aux types de danger sont disponibles et utilisés au besoin. |  |  |  |
| Des coquilles ou bouchons sont disponibles et utilisés par les travailleurs lors des opérations générant des niveaux élevés de bruit. |  |  |  |
| Des casques de sécurité sont disponibles et utilisés par les travailleurs lors de travaux pouvant entraîner une blessure à la tête. |  |  |  |
| Des ceintures de sécurité sont disponibles et utilisées par les travailleurs lors de travaux en hauteur pouvant représenter un danger de chute. |  |  |  |

DATE D’INSPECTION : 		___/___/___

NOM DES INSPECTEURS :		--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Document tiré du guide de l’ASSTSAS « Vérification de prévention et entretien préventif » -1997