AIDE POUR LE LAVAGE DES CHEVEUX

Modèle évalué :

Plastifié D Gonflable D Plateau sur pied D

Plateau sur les épaules D

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Longueur du tuyau d’évacuation d’au minimum 4 pieds (1,2 m) | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Encavure rembourrée pour la tête | Oui D | Non D |
|  | Si plateau : articulé | Oui D | Non D |
|  | Si plateau sur pied : ajustable en hauteur | Oui D | Non D |
|  | Si gonflable : pompe disponible | Oui D | Non D |
|  | Dimensions (largeur, longueur, profondeur, forme) |

Comité expert d’ergothérapeutes. 2008. Agence de santé et de services sociaux de Montréal et Approvisionnements-Montréal. Exemple de critères à considérer. À bonifier en fonction des besoins particuliers.

BARRE D’APPUI POUR LE LIT

Modèle évalué :

Lit résidentiel D

Lit d’hôpital D

Fixée à la structure du lit D

Non fixée à la structure du lit D

Position unique D

Multiposition D

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Si multiples positions, peut être verrouillée dans chaque position | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Si non fixée à la structure du lit, un système d’attache est quand même disponible | Oui D Non D |
|  | Facile à installer sans outil | Oui D Non D |
|  | Requiert une base de lit métallique | Oui D Non D |
|  | Ajustable en hauteur (hauteurs possibles) : | Oui D Non D |
|  | Peut s’ajuster à différentes largeurs | Oui D Non D 36 po D 39 po D 54 po D 60 po D |

BARRE D’APPUI MURALE

Modèle évalué :

Droite D En L D En J D

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Métal antidérapant | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Espacement du mur 2,5 po (6 cm) maximum | Oui D | Non D |
|  | Diamètre du tube d’environ 1,25 po (3 cm) | Oui D | Non D |
|  | Revêtement antirouille | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |

BARRE PLAFOND/PLANCHER

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Barre télescopique ajustable pouvant être installée à un plafond variant de 7 pi à 9 pi (2,1 m à 2,7 m) | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Possibilité de visser la pôle au plafond | Oui D | Non D |
|  | Rallonge | Oui D | Non D |
|  | Barre horizontale multiposition (positions verrouillées) | Oui D | Non D |
|  | Trapèze | Oui D | Non D |
|  | Cabaret | Oui D | Non D |

BARRES D’APPUI POUR LES TOILETTES FIXÉES AU MUR OU AU PLANCHER

Modèle évalué :

Fixation au mur D

Fixation au plancher D

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Escamotables | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verrouillables | Oui D | Non D |
|  | Modèle court d’une longueur entre 55 et 66 cm (21 ½ et 26 po) | Oui D | Non D |
|  | Modèle allongé d’une longueur entre 75 et 85 cm (29 ½ po et 33 ½ po) | Oui D | Non D |
|  | Barre pour le papier hygiénique | Oui D | Non D |
|  | Béquille de renfort | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |

BARRES D’APPUI POUR LES TOILETTES FIXÉES AUX TOILETTES

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Largeur entre les appuie-bras entre 18 po et 24 po (46 à 61 cm) | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ajustables en hauteur | Oui D | Non D |
|  | Ajustables en largeur | Oui D | Non D |
|  | Appuie-bras recouverts (type de recouvrement) : | Oui D | Non D |
|  | Plaquettes d’ancrage à la toilette (nombre : ) | Oui D | Non D |
|  | Fixation comprenant du caoutchouc pour protéger la porcelaine de la toilette | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |

CHAISE OU TABOURET DE BAIN OU DE DOUCHE

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Dimensions : |
| --- | --- |
|  | Ajustable en hauteur | Oui D | Non D |
|  | Dossier | Oui D | Non D |
|  | Dossier avec appui thoracique | Oui D | Non D |
|  | Trous de drainage | Oui D | Non D |
|  | Pattes avec embouts en caoutchouc | Oui D | Non D |
|  | Châssis antirouille | Oui D | Non D |
|  | Encavure à l’avant | Oui D | Non D |
|  | Poignées | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |

FAUTEUIL D’AISANCES

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES SIÈGE APPUIE-BRAS | Capacité de support : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dimensions : |
|  | Poids de l’équipement : |  |
|  | Forme de l’assise ronde ou carrée | Assise ronde D Assise carrée D |
|  | Ajustable en hauteur (si oui, hauteurs possibles) : | Oui D Non D |
|  | Utilisation possible au-dessus des toilettes standards | Oui D Non D |
|  | Retrait du seau par le haut | Oui D Non D |
|  | Présence de butée antiéclaboussure | Oui D Non D |
|  | Siège-couvercle coussiné | Oui D Non D |
|  | Ceinture | Oui D Non D |
|  | Type d’appuie-bras | Fixes D Amovibles D Escamotables D |
|  | Appuie-bras ajustables en hauteur | Oui D Non D |

| APPUIE-PIEDS SUPPORT DORSAL POUSSÉE ROUES ET FREINS | Type d’appuie-pieds | Fixes D Amovibles D Escamotables D |
| --- | --- | --- |
|  | Appuie-pieds ajustables en hauteur | Oui D Non D |
|  | Appuie-pieds avec courroie de cheville | Oui D Non D |
|  | Type de support dorsal | Abattant avec couvercle et barre de retenue D Dossier D |
|  | Type de poussée | Poignées D Barre transversaleD |
|  | Modèle avec roues | Oui D Non D |
|  | Diamètre des roues : |  |
|  | Freins (si oui, type, nombre et localisation) : | Oui D Non D |

FAUTEUIL AUTOSOULEVEUR TROIS POSITIONS

(Assis – Debout – Couché)

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | À la position « debout », permet de bien verticaliser le bénéficiaire | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | À la position « couchée », le bénéficiaire est vraiment couché | Oui D Non D |
|  | Le dossier est suffisamment haut pour qu’en position « couchée » la tête du bénéficiaire soit quand même appuyée | Oui D Non D |
|  | Type de dossier | Oreiller D Droit D En T D |
|  | Retour à la position initiale en cas de panne de courant | Oui D Non D |
|  | Batterie d’urgence en cas de panne de courant | Oui D Non D |
|  | Commande électrique à fil pouvant être installée à droite ou à gauche | Oui D Non D |
|  | Poids du fauteuil : |  |
|  | Capacité de support : |  |

|  | Dimensions : |
| --- | --- |
| REVÊTEMENT | Capitonnage complet (tissu) sous les genoux | Oui D | Non D |
|  | Ignifuge | Oui D | Non D |
|  | Imperméable aux liquides et perméable à l’air | Oui D | Non D |
|  | Recouvrement de vinyle ou de tissu | Vinyle D Tissu D |
|  | Protecteur de revêtement antitache | Oui D Non D |
|  | Particularités d’entretien : |  |

FAUTEUIL DE DOUCHE / AISANCES

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Capacité de support : |  |
| --- | --- | --- |
| SIÈGE APPUIE-BRAS APPUIE-PIEDS | Dimensions : |  |
|  | Poids de l’équipement : |  |
|  | Châssis antirouille | Oui D Non D |
|  | Siège coussiné | Oui D Non D |
|  | Possibilité d’installation au-dessus des toilettes standards | Oui D Non D |
|  | Seau et couvercle inclus | Oui D Non D |
|  | Type d’appuie-bras (largeur entre les appuie-bras) : | Fixes D Amovibles D Escamotables D Verrouillables D |
|  | Appuie-bras ajustables en hauteur | Oui D Non D |
|  | Type d’appuie-pieds | Fixes D Amovibles D |

| DOSSIER ROUES ET FREINS |  | Escamotables D |
| --- | --- | --- |
|  | Appuie-pieds ajustables en hauteur | Oui D | Non D |
|  | Appuie-pieds avec courroie de cheville | Oui D | Non D |
|  | Dossier souple ou rigide | Souple D Rigide D |
|  | Appuie-tête pouvant être enlevé | Oui D Non D |
|  | Appuie-tête ajustable en hauteur | Oui D Non D |
|  | Bascule (assise et dossier s’inclinent ensemble). Angles : | Oui D Non D |
|  | Poignées de poussée du fauteuil | Oui D Non D |
|  | Grosseur et combinaison de roues | Grandes D Petites D |
|  | Freins | Oui D Non D |
| ACCESSOIRES | Accessoires disponibles : |  |

FAUTEUIL GÉRIATRIQUE

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES STRUCTURE ASSISE | Dimensions : |
| --- | --- |
|  | Structure en acier chromé | Oui D Non D |
|  | Butées thoraciques (supports latéraux) | Oui D Non D |
|  | Appuie-tête ajustable | Oui D Non D |
|  | Appuie-bras amovibles, escamotables, ajustables en hauteur | Amovibles D Escamotables D Ajustables en hauteur D |
|  | Repose-pieds rabattable, articulé, s’ajustant automatiquement lors des changements de position de l’assise | Rabattable D Articulé D S’ajustant D |
|  | Appuie-jambes coussiné, ajustable | Coussiné D Ajustable D |
|  | Possibilité d’ancrage de ceintures (thorax, bassin, genoux, etc.) | Oui D Non D |
|  | Surface de lattes ou pleine | Lattes D Pleine D |

| DOSSIER RECOUVREMENT ROUES ET FREINS | Dossier inclinable se verrouillant à une multitude de positions entre 90o et 180o | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bascule (siège et dossier inclinables simultanément) | Oui D | Non D |
|  | Type de recouvrement : |  |
|  | Ignifuge | Oui D | Non D |
|  | Imperméable à l’eau mais perméable à l’air | Oui D | Non D |
|  | Recouvrement résistant aux moisissures | Oui D | Non D |
|  | Particularités d’entretien : |
|  | 4 roues de 5 po (13 cm) minimum | Oui D | Non D |
|  | Roue directionnelle | Oui D | Non D |
|  | Freins. Nombre et types : | Oui D | Non D |
| CAPACITÉ | Capacité de support : |  |
| POIDS | Poids total du fauteuil : |  |
| ACCESSOIRES | Accessoires disponibles : |  |

FAUTEUIL DE TRANSFERT

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES SIÈGE ET DOSSIER PATTES | Capacité de support : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Matériau de la structure (aluminium, PVC, autre) : |
|  | Siège et dossier coussinés | Oui D Non D |
|  | Ouverture périnéale | Oui D Non D Force de C D Force de O D |
|  | Inversion du dossier sans outil | Oui D Non D |
|  | Espace d’écoulement pour l’eau sur l’assise | Oui D Non D |
|  | Appuie-bras | Oui D Non D Droit D Incliné D |
|  | Rideau de douche pouvant y être inséré | Oui D Non D |
|  | 2 pattes à l’intérieur du bain et 2 pattes à l’extérieur avec embouts de caoutchouc | Oui D Non D Embout nbre : Ventouse nbre : |

| POIDS DIMENSIONS | Ajustables en hauteur (possibilités) : | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poids du fauteuil : |  |
|  | Hauteur, profondeur, largeur : |
| OPTIONS | Pattes d’extension (rallonges) Ventouses ou embouts de caoutchouc supplémentaires disponibles | Oui D | Non D |
|  |  | Oui D Non D |

LÈVE-PERSONNE ÉLECTRIQUE

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| AJUSTEMENT EN HAUTEUR (COURSE VERTICALE) | Descend suffisamment bas pour relever un client au sol | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Soulève suffisamment haut pour permettre le transfert sur une surface élevée | Oui D | Non D |
| MANETTE DE COMMANDE | Commande amovible qui s’accroche facilement et solidement | Oui D Non D Mécanisme de retenue : à crochet D à aimant D à velcro D |
|  | Commande intégrée au mât | Oui D | Non D |
|  | Cordon de raccord d’au moins 80 po (203 cm) qui ne perd pas son élasticité à l’usage | Oui D | Non D |
| BASE | Hauteur du sol jusqu’au-dessus de la base d’au maximum 5 po (12,7 cm) | Oui D | Non D |

|  | Mécanisme d’écartement facile à actionner (minimum d’effort) | Électrique au mât D Au pied D À manivelleD |
| --- | --- | --- |
|  | La base se verrouille en position ouverte (ne se referme pas lorsqu’une roue entre en contact avec un obstacle) | Oui D | Non D |
| ROUES ET FREINS | Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm) | Oui D | Non D |
|  | Roue arrière possiblement directionnelle | Oui D | Non D |
|  | Freins accessibles et faciles à actionner | Oui D | Non D |
| BATTERIE | Batterie située à la face externe du mât | Oui D Non D Intégrée D Amovible D |
|  | Batterie permet un minimum de 50 transferts aller-retour | Oui D | Non D |
|  | Indicateur visuel du degré de charge de la batterie | Oui D | Non D |
|  | Batterie sans mémoire | Oui D | Non D |
|  | Un mécanisme d’urgence permet la descente au sol | Oui D | Non D |
| MÂT | Le mât présente une forme arrondie (en S) | Oui D | Non D |
|  | Le mât est coussiné pour protéger la tête | Oui D | Non D |
| CINTRE ET CROCHETS D’ANCRAGE | Le cintre assure la stabilité du client (pas de balancement) et permet le pivotement à 360o | Oui D | Non D |

|  | Les crochets sont fermés ou possèdent un mécanisme de retenue de la toile (ex. : mousquetons, clapets) | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre de crochets de chaque côté du cintre : | 1D 2D 3D |
| CAPACITÉ DE CHARGE | Capacité de charge : |  |
| BARRE DE POUSSÉE | Permet de positionner les mains à l’horizontale ou à la verticale | Oui D Non D |
|  | Antidérapant sur la barre de poussée | Oui D Non D |
| VITESSE DE MONTÉE ET DE DESCENTE | Vitesse progressive sans secousse | Oui D Non D vitesse D vitesses D |
| POIDS | Démontable afin d’en faciliter le transport. Nombre et poids des sections : | Oui D Non D |

LEVIER À STATION DEBOUT

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| AJUSTEMENT EN HAUTEUR (COURSE VERTICALE) | Descend suffisamment bas pour accommoder une assise à hauteur variable et permettre de lever debout des personnes de différentes grandeurs | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
| MANETTE DE COMMANDE | La commande est amovible et s’accroche facilement et solidement. | Oui D Non D Mécanisme de retenue : à crochet D à aimant D à velcro D |
|  | Commande intégrée au mât | Oui D | Non D |
|  | La longueur du cordon de raccord étiré est de 80 po (203 cm) ou plus et le cordon ne doit pas perdre son élasticité à l’usage | Oui D | Non D |
| BASE | Hauteur du sol jusqu’au-dessus de la base d’au maximum 5 po (12,7 cm) | Oui D | Non D |
|  | Mécanisme d’écartement facile à actionner | Électrique au mât D Au pied D |

|  | La base se verrouille en position ouverte (ne se referme pas lorsqu’une roue entre en contact avec un obstacle) | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
| ROUES ET FREINS | Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm) | Oui D Non D |
|  | Freins accessibles et faciles à appliquer | Oui D | Non D |
| BATTERIE | Batterie située à la face externe du mât | Oui D Non D Intégrée D Amovible D |
|  | Batterie permet un minimum de 50 transferts aller-retour | Oui D | Non D |
|  | Indicateur visuel du degré de charge de la batterie | Oui D | Non D |
|  | Batterie sans mémoire | Oui D | Non D |
|  | Un mécanisme d’urgence permet de compléter un transfert | Oui D | Non D |
| CAPACITÉ DE CHARGE | Capacité de charge : |  |
| BARRE DE POUSSÉE | Permet de positionner les mains à l’horizontale ou à la verticale | Oui D | Non D |
|  | Antidérapant sur la barre de poussée | Oui D | Non D |
| VITESSE DE MONTÉE ET DE DESCENTE | La vitesse doit être progressive, sans secousse | Oui D | Non D |
| REPOSE-PIEDS | Recouvert d’un antidérapant | Oui D | Non D |
|  | Ajustable en hauteur | Oui D | Non D |

|  | Rétractable permettant la marche | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
| APPUIE-GENOUX | Ajustable en hauteur | Oui D | Non D |
|  | Profilé | Oui D | Non D |
|  | Rembourré | Oui D | Non D |

LIT

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| POSITIONS | Possède trois fonctions : ajustement de la hauteur, levée de la tête et levée du pied | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONS | Largeurs disponibles | 36 po D 39 po D 48 po D 54 po D 60 po D |
|  | Longueurs réelles disponibles | 75 po D 80 po D 84 po D |
|  | Longueurs possibles avec dispositif d’allongement | 80 po D 84 po D |
|  | Longueur hors-tout avec tête et pied de lit : |  |
| COURSE VERTICALE (sans matelas) | Ajustements possibles : |  |
|  | Dégagement sous le lit permettant le passage du lève- personne mobile avec roues d’au maximum 5 po (12,7 cm) | Oui D Non D |

|  | Doit descendre au minimum à 17,9 po (455 mm) et à 34,8 po (885 mm) à son maximum (selon norme BNQ). Course : | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Extensions disponibles pour surélever le lit | Oui D Non D |
| MANETTE DE CONTRÔLE | Pictogrammes explicites, faciles à comprendre | Oui D Non D |
|  | Boutons faciles à actionner | Oui D Non D |
| POIDS ET VOLUME | Poids total du lit : |  |
|  | Démontable (si oui, nombre de sections et poids) : | Oui D Non D |
| ROUES ET FREINS | Roues de 3 po à 5 po (7,6 à 12,7 cm) | Oui D Non D En métal D En plastique D |
|  | Roues pivotantes dont une pouvant devenir directionnelle | Oui D Non D |
|  | Freins présents sur toutes les roues. Type : | Oui D Non D |
|  | Frein centralisé (bloqué en une seule opération) | Oui D Non D |
| SOMMIER | Sommier de type plateforme pleine, à lattes ou autre | Plate-forme pleine D À lattes D Autre D |

| TÊTE ET PIED | Facilement amovibles sans outil | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Lit pouvant être utilisé sans tête ni pied | Oui D Non D |
| COURSE DE LA TÊTE DE LIT | La course de la tête de lit permet le plus de latitude possible en termes de changement de position (angle d’au moins 60o) | Oui D Non D |
|  | Les ridelles (côtés de lit) suivent la course de la tête de lit | Oui D Non D |
| COURSE DE LA SECTION DES JAMBES | La section des jambes permet l’élévation des cuisses de 25o par rapport à l’horizontale | Oui D Non D |
| MANIVELLE D’URGENCE | Mécanisme d’urgence qui permet de revenir à la position horizontale | Oui D Non D |
| CAPACITÉ DE SUPPORT | Capacité maximale : |  |
| BUTÉES LATÉRALES ET AU PIED DU LIT | Présence de butées pour éviter le glissement du matelas | Oui D Non D |
| RIDELLES (côtés de lit) | Dimensions (longueur, hauteur) : | Pleine longueur D Demi-côté D |
|  | Distance d’au moins 22 cm (10 po, norme BNQ : 220 mm) entre le dessus du matelas et le dessus du côté du lit en position levée | Oui D Non D |

|  | Lorsque les barrières latérales du lit sont abaissées, leur partie supérieure n’excède pas le dessus du matelas standard comprimé par l’application d’une charge | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | S’il y a présence de deux côtés de lit, l’espace entre les deux côtés de lit de demi-longueur situés du même côté est de moins de 60 mm ou plus de 235 mm (2,5 po ou plus de 9,5 po) (MSSS 2005 : un espace de plus de 60 mm mais moins de 235 mm présente un risque). | Oui D Non D |
|  | Possède un système de fixation rétractable | Oui D Non D |
|  | Présence d’un système de blocage ou de verrouillage indépendant pour chaque côté de lit | Oui D Non D |
|  | Les mécanismes de blocage ou de verrouillage sont faciles à utiliser et exigent peu de force aux membres supérieurs | Oui D Non D |
| ACCESSOIRES | Accessoires disponibles : |

PLANCHE DE BAIN STANDARD

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Plastique rigide | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trous de drainage | Oui D | Non D |
|  | Points d’appui contre le bain | 2 D | 4 D |
|  | Ajustements possibles des deux côtés | Oui D | Non D |
|  | Texture antidérapante | Oui D | Non D |
|  | Poignée d’appui intégrée | Oui D | Non D |
|  | Porte-savon intégré | Oui D | Non D |
|  | Profondeur d’au moins 14 po (35 cm) | Oui D | Non D |
|  | Ajustements en largeur, minimum et maximum : |
|  | Longueur d’au moins 29 po (74 cm) | Oui D | Non D |
|  | Épaisseur de 2 po (5 cm) | Oui D | Non D |
|  | Si planche surélevée, hauteur par rapport au rebord du bain : |  |
|  | Capacité de support : |  |

SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Hauteur du siège de 2 po, 4 po ou 6 po (5, 10, 15 cm) | 2D | 4D | 6D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Assise standard ou allongée | Standard D Allongée D |
|  | S’installe entre la cuvette et le siège de toilette régulier | Oui D Non D |
|  | Appuie-bras intégrés | Oui D Non D Fixes D EscamotablesD Amovibles D |
|  | Distance entre les appuie-bras d’au moins 18 po (46 cm) | Oui D Non D |
|  | Diamètre de l’ouverture d’au moins 8 po x 9 po (20cm x 23 cm) | Oui D Non D |
|  | Encavure à l’avant | Oui D Non D |
|  | Encavure à l’arrière | Oui D Non D |
|  | Couvercle intégré au siège | Oui D Non D |
|  | Système de fixation. Si oui, type : | Oui D Non D |

|  | Bonne stabilité (ex. : présence de coussinets antidérapants sous le siège) | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Installation possible sans outil | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |

SIÈGE RELEVEUR DE BAIN DE TYPE SYSTÈME DE LEVAGE

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Capacité de support : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Structure antirouille | Oui D | Non D |
| ALIMENTATION (BATTERIE) | Permet entre 15 à 20 aller-retour par charge (recharge 1 fois semaine) | Oui D | Non D |
|  | Batterie sans mémoire | Oui D | Non D |
|  | Indicateur de charge | Oui D | Non D |
|  | Mécanisme de remontée manuelle | Oui D | Non D |
|  | Durée requise pour le rechargement : |  |
| POIDS | Poids de l’équipement : |  |
|  | Démontable en sections. Si oui, nombre et poids des sections : | Oui D | Non D |
| SIÈGE | Siège de plastique rigide | Oui D | Non D |
|  | Siège rembourré | Oui D | Non D |
|  | Matériau lavable | Oui D | Non D |

|  | Matériau qui offre peu de friction | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Siège pivotant | Oui D Non D Verrouillable D Non verrouillable D |
|  | Siège amovible | Oui D Non D |
|  | Siège avec ouverture périnéale | Oui D Non D |
| DIMENSIONS | Dimensions du siège : Hauteur du dossier : |  |
| MANETTE | Amovible | Oui D Non D |
|  | Hydrofuge | Oui D | Non D |
|  | Facile à manipuler | Oui D | Non D |
|  | Pictogrammes faciles à comprendre | Oui D | Non D |
|  | Support fixe pour la manette | Oui D | Non D |
| FIXATIONS | S’installe au sol, au mur ou autre | Sol D Mur D Autre : |
| COURSE VERTICALE | Courses minimales et maximales : |
| ACCESSOIRES | Accessoires disponibles : |

TABLE DE LIT

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Base en « C », « U » ou « H » | C D | U D | H D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matériau : |
|  | Ajustable en hauteur. Si oui, hauteurs possibles : | Oui D Non D |
|  | Mécanisme pouvant être activé d’une main | Oui D Non D |
|  | 4 roues pivotantes | Oui D Non D |
|  | Freins. Si oui, type : | Oui D Non D |
|  | Surface de travail possible | Oui D Non D |
|  | Section inclinable | Oui D Non D Avec butées D Sans butée D |

TOILE DE LÈVE-PERSONNE

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Les tissus et matériaux utilisés sont stables, durables et ne se déforment pas | Oui D Non D |
| --- | --- | --- |
|  | Renforts sur la toile aux points d’attache des sangles | Oui D Non D |
|  | Coutures doubles avec points serrés | Oui D Non D |
|  | La toile ne contient pas de pièce dure pouvant altérer le confort ou blesser les personnes | Oui D Non D |
|  | Présence d’un indicateur de centre de la toile | Oui D Non D |
|  | Présence de poignées à l’arrière au niveau dorsal | Oui D Non D |
|  | Pourvue de 4 à 6 sangles, à multiples positions | Oui D Non D 4 sangles D 6 sangles D |
|  | Les sangles disposent d’un indicateur (couleur ou pictogramme) permettant de repérer facilement le point d’attache | Oui D Non D |