Inspection effectuée par :

Date de l’inspection : 					Chef d’unité						(  Présent            (  Absent

| GRILLE D’INSPECTION |
| --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | CONFORME | COMMENTAIRES | REQUÊTE | SUIVIS | RÉGLÉ |
|  | O | N | N/A |  | O | N | URGENT | FAITE PAR | DATE | COMMENTAIRES | DATE | O | N | DATE |
| SIÈGES DE BUREAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sièges à hauteur variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mécanismes d’ajustement faciles à ajuster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dossier du siège stable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinaison du dossier réglable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si accoudoirs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permettent de travailler les épaules relâchées ou non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité de roulement des roues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN DE TRAVAIL / TABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largeur du plan de travail adaptée et réglable en hauteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un espace pour les jambes de l'utilisateur sous la table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonne stabilité du plan de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les câbles de raccordement peuvent être placés dans les trous et conduits prévus pour ce faire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'écran peut être déposé sur la table face à l'utilisateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si poste debout : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le plan de travail a une hauteur réglable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de travail stable même quand on appuie dessus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCRAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'écran est disposé sur le plan de travail face à l'utilisateur afin de limiter les rotations de la tête |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La disposition et la taille de l'écran laisse suffisamment de place pour le clavier, la souris et les documents de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPOSE PIEDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponible pour les personnes dont les pieds ne touchent pas terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTE-DOCUMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mis à disposition au besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLIER – CLAVIER - SOURIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articulé ou coulissant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réglable en hauteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur du clavier réglable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablier stable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Souris au même niveau que le clavier et sur le tablier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle de souris adapté aux besoins de l'utilisateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clavier fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉTAGÈRES – BABILLARD - PIEGEONNIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangement adéquat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité de glissement des tiroirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SURFACES DE TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence d'encombrement des surfaces de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage général fonctionnel et adéquat pour les tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage d'appoint présent, fonctionnel et suffisant pour le travail de lecture et d'écriture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bruit gênant (ex ventilation ou équipement émettant un niveau sonore inhabituel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintien d'une température confortable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintien d'un taux d'humidité relative contrôlé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATION / QUALITÉ DE L’AIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties de ventilations dotées de diffuseurs pour éviter les courants d'air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtres de ventilation propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffuseurs ou grilles de retour d'air non obstrués par des obstacles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence d'odeur désagréable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de signes d'infiltration d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuiles au plafond propres et recouvrant tout le plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propre et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans dénivellation ou pente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si tapis, il est maintenu solidement en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILISATEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'utilisateur a été formé sur les ajustements possibles de chaque élément et du réglage optimal de ces derniers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIRES DE CIRCULATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dégagées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier disposé de manière sécuritaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bordures ou d'angles pouvant blesser le personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASSEURS ET TABLETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablettes et classeurs non surchargés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dégagement suffisant pour ouvrir les tiroirs des classeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les tiroirs des classeurs sont gardés fermés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fils électriques et fil du téléphone en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fils électriques et tél. fixés au sol dans les aires de circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fils attachés et protégés des risques de coincement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le câblage de l'ordinateur, écran et imprimante est placé idéalement dans des colonnettes prévues à cet effet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÉLÉPHONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessoires (ex. : casque d’écoute) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS D’APPOINT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilateur sécuritaire et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaufferette sécuritaire et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANISATION DU TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pause de 5-10 min aux heures ou 15 min aux 2h (changement d'activités) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DRH /sl 2010-05-13

# Text boxes

POSTE BUREAUTIQUE