| UNITÉ DE SOINS | CONFORMITÉ | LIT ÉLECTRIQUE |
| --- | --- | --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | O | N | COMMENTAIRES |
| MÉCANISME D’AJUSTEMENT EN HAUTEUR |
| Boîte de commande en bon état (non brisée, craquée ou égratignée) |  |  |  |
| Filage de commande en bon état |  |  |  |
| Pictogrammes lisibles et non décollés |  |  |  |
| Manivelle facile à installer |  |  |  |
| Vis sans fin de manivelle en cas de panne électrique bien lubrifiée |  |  |  |
| SYSTÈME TRENDELENBURG ET TRENDELENBURG INVERSÉ |
| Mécanisme d’enclenchement en bon état |  |  |  |
| Pictogrammes lisibles et non décollés |  |  |  |
| Pare-chocs aux extrémités en bon état |  |  |  |
| MATELAS |
| Longueur et largeur du matelas correspondant à celles du sommier |  |  |  |
| Matelas en bon état et non déchiré |  |  |  |
| Poignées du matelas en bon état |  |  |  |
| Butée au pied du sommier facile à mettre et à enlever |  |  |  |
| Butées latérales en bon état |  |  |  |
| CÔTÉS DE LITS (ridelles) |
| Ridelles faciles à monter et à descendre |  |  |  |
| Système de désenclenchement des ridelles facile d’utilisation et ne présentant pas de bris |  |  |  |
| Distance entre les ridelles inférieure à 60 mm sinon, présence d’un système de protection pour patients agités |  |  |  |
| Côtés de lits facilement escamotables sous le sommier |  |  |  |
| ROUES |
| Absence d’écailles ou de fissures sur les bandes de roulement des roues |  |  |  |
| Bon roulement des roues lors du déplacement du lit |  |  |  |
| Roues exemptes de poussière ou de charpie |  |  |  |
| Système permettant de rendre les roues directionnelles facile à enclencher |  |  |  |
| FREINS |
| Freins faciles à appliquer et à enlever |  |  |  |
| Freins permettant une immobilisation parfaite du lit |  |  |  |
| Antidérapant sur la pédale de frein en bon état |  |  |  |
| PANNEAUX |
| Panneau du pied de lit facile à enlever et à remettre |  |  |  |
| Panneau de tête de lit facile à enlever et à remettre |  |  |  |
| PORTE-SOLUTÉS |
| Porte-solutés en bon état |  |  |  |
| Orifices sur la structure du lit permettant d’accrocher la tige à soluté non obturés |  |  |  |
| AUTRES |

DATE D’INSPECTION : 		_____/ ______/ ________

NOM DES INSPECTEURS :	___________________________    ____________________________